A) Living cells, 22 pM NP-FGF2, 240 trajectories, 7 cells

|  | N subtraj | % time Subtraj | % N Subtraj | Duration Subtraj (s) | D (µm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group 1: Immobile/High confinement | 9033 | 44 ± 4.4 | 58 ± 6 | 2.5 ± 0.03 | 0.00015 ± 0.000002 |
| Group 2: confinement | 8196 | 39 ± 2 | 34 ± 4 | 1.6 ± 0.03 | 0.004 ± 0.0003 (Dins); 0.0013 ± 0.000019 (Dav) |
| Group 3: simple diffusion | 2977 | 13 ± 2 | 7 ± 1.5 | 0.8 ± 0.01 | 0.016 ± 0.0005 |
| Group 4: slow directed diffusion | 588 | 3 ± 0.5 | 1 ± 0.2 | 0.6 ± 0.01 | 0.055 ± 0.002 (=0.65 ± 0.017 µm/s) |
| Group 5: long/fast directed diffusion | 53 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 | 1.5 ± 0.2 | 0.25 ± 0.0 44 (=1.66 ± 0.1 µm/s) |

B) Living cells 220 pM NP-FGF2 (22 pM NP-FGF2 + 200 pM unlabelled FGF2), 42 trajectories, 4 cells

|  | N subtraj | % time Subtraj | % N Subtraj | Duration Subtraj (s) | D (µm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group 1: Immobile/High confinement | 6008 | 43 ± 3.5 | 49 ± 7 | 2.1 ± 0.03 | 0.00019 ± 0.0000025 |
| Group 2: confinement | 5839 | 42 ± 2.3 | 43 ± 5 | 1.4 ± 0.03 | 0.002 ± 0.00011 (Dins); 0.0013 ± 0.00002 (Dav) |
| Group 3: simple diffusion | 1697 | 13 ± 2 | 6 ± 1 | 0.8 ± 0.01 | 0.015 ± 0.0005 |
| Group 4: slow directed diffusion | 247 | 2 ± 0.7 | 0.85 ± 0.4 | 0.7 ± 0.03 | 0.05 ± 0.003 (= 0.7 ± 0.02 µm/s) |
| Group 5: long/fast directed diffusion | 66 | 0.6 ± 0.36 | 0.78 ± 0.4 | 1.5 ± 0.3 | 0.20 ± 0.033 (= 1.8 ± 0.06 µm/s) |

C) Fixed cells, 22 pM NP-FGF2, 89 trajectories, 7 cells

|  | N subtraj | % time Subtraj | % N Subtraj | Duration Subtraj (s) | D (µm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group 1: Immobile/High confinement | 4182 | 61 ± 7 | 89 ± 5 | 6.9 ± 0.1 | 0.000075 ± 0.000002 |
| Group 2: confinement | 2842 | 30 ± 3.6 | 8 ± 3 | 1.2 ± 0.03 | 0.0032 ± 0.00025 (Dins); 0.0013 ± 0.00003 (Dav) |
| Group 3: simple diffusion | 1073 | 8 ± 3.5 | 2 ± 1 | 0.8 ± 0.01 | 0.017 ± 0.0006 |
| Group 4: slow directed diffusion | 117 | 0.7 ± 0.3 | 0.1± 0.01 | 0.6 ± 0.02 | 0.056 ± 0.004 (= 0.59 ± 0.03 µm/s) |

D) Fixed cells 220 pM NP-FGF2 (22 pM NP-FGF2 + 200 pM unlabelled FGF2), 93 trajectories, 4 cells

|  | N subtraj | % time Subtraj | % N Subtraj | Duration Subtraj (s) | D (µm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group 1: Immobile/High confinement | 2754 | 67 ± 15 | 83 ± 9 | 4.2 ± 0.09 | 0.000085 ± 0.000003 |
| Group 2: confinement | 1095 | 27± 12 | 15 ± 8 | 2.4 ± 0.17 | 0.0028 ± 0.0003 (Dins); 0.00095 ± 0.00003 (Dav) |
| Group 3: simple diffusion | 255 | 4 ± 3 | 1 ± 0.5 | 0.76 ± 0.03 | 0.02 ± 0.0013 |
| Group 4: slow directed diffusion | 76 | 1 ± 1 | 0.2 ± 0.15 | 0.7 ± 0.04 | 0.057 ± 0.006 (= 0.7± 0.05 µm/s) |